Техническа спецификация на апарат за култивиране на хемокултури

- Автоматизирана система за изследване на хемокултури.

- Възможност за работа с кръв и други стерилни телесни течности.

- Метод на отчитане на резултатите – колориметрия.

- Двупосочна връзка с LIS/HIS.

- Звукова и цветна аларма.

- Визуализация на крива на растеж в реално време.

- Възможност за отложено въвеждане на бутилките до 48 часа.

- Независимо отчитане на всяка бутилка чрез сензор през 10 минути.

- Работа с бутилки със смоли за инактивиране на антибиотиците.

- Работа с бутилки за изследване на аероби и анаероби, както и педиатрични проби.

* или еквивалентни на горепосочените характеристики.