Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Хоризонтални щори, вертикални щори, щори тип руло и външни ролетни щори по индивидуални размери за оборудване на болнични стаи, работни  кабинети, фойета и др. помещения *

| I | Вертикални щори |
| --- | --- |
|  | Материал: - Антистатичен текстил с ширина на лентите 89мм и 127мм. - PVC ламели с ширина 89мм. |
|  | Материите да са с различна степен на пропускане и абсорбиране на светлина - от полупрозрачни до напълно затъмняващи платове -Black Out |
|  | Наличие на поне 20 вида разцветки с възможност за комбинации. |
|  | Механизмите за управление да позволяват захващане на щората за таван или стена под различен ъгъл. |
|  | Пакета ленти/ламели /да се събира индивидуално в левия или десния край, да се разделя на две части /в двата края/ или да се събира в средата. |
|  | Чрез системата на управление да се постига различна степен на осветление чрез завъртане на лентите /ламелите/. |
|  | Релсата да е алуминиева, с караданен механизъм в базов бял цвят, със заоблени контури, като текстилните ленти могат да са с ширина 89 мм или 127 мм, а алуминиевите PVC – с ширина 89 мм. |
|  | Механизмът на свързване на лентите да е чрез здрави и надеждни щипки или планки. |
|  | Използваните материали да са антистатични, отблъскващи прах и дим, лесни за поддръжка и възможност за подмяна. |
| 10 | Щората се задвижва ръчно с въже и синджир за управление, по възможност по безшумно. Механизмите на задвижване на вертикалните щори да са лесни за експлоатация, надеждни и практични. |
| II | ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ |
| 1 | Да са изработени са от алуминиеви ламели с ширина 16 мм или 25 мм с бяло или цветно лаково покритие, което е антистатично и не избелява от слънцето. |
| 2 | Хоризонталните щори да се монтират от вътрешната страна на прозореца (към помещението). |
| 3 | Да са подходящи са за всички видове дограма, витрини, преградни стени. |
| 4 | Да се поставят на всяко крило поотделно и не е необходимо събиране на щората за отваряне на съответното крило. на дръжката. |
| 5 | Лесно контролиран достъп до светлината, чрез висококачествени управляващи механизми, чрез завъртане на ламелите. |
| 6 | Възможност за фиксиране на прозореца по два начина така,че ламелите да не се люлеят и изкривяват при отваряне на крилата или при течение. Чрез фиксатор/пластмасова щипка, която се поставя на долния профил/ Странично водене /система с две корди и планки, посредстом които щората се движи като по водачи/ |
| 7 | Възможност за лесно сваляне и закачване чрез надежден и удобен механизъм с цел почистване и измиване на щорите. |

| III | Щори тип руло |
| --- | --- |
| 1 | Материал: Текстилни материи 100% полиестер, полиестер и PVC . |
| 2 | Да се предлагат и във вариант „Ден и нощ”, при който плата съчетава плътна и прозрачна мрежеста част и чрез тяхното презъстъпване може да се достигне 100% достъп или затъмнение на светлината. |
| 3 | Наличие на поне 20 вида антистатични десени, богат избор на материи и цветове с възможност за комбинациии лесно почистване. |
| 4 | Да са разработени за PVC и алуминиева дограма с възможност за монтаж на таван, стена или прозорец |
| 5 | Руло щорите да са с подсилен механизъм с алуминиева тръба ф32, подходяща и за по-големи размери. |
| 6 | Системата да е с алуминиева кутия с размери 70х70мм /или 90х90мм /и водачи. |
| 7 | Кутията да прикрива рулото плат, водачите да прикриват вертикалния просвет между плата и крилото. |
| 8 | Щората да се управлява чрез дърпане на надежден и здрав синджир, въже или корда до желаната позиция |
| 9 | Руло щората финно да приляга към дограмата , спирайки притока на светлината и видимостта. |
| 10 | Освен богат избор на текстилните материи- 100% полиестер да се предлага избор на цветове за профилите и водачите на щорите . |

| IV. | Aлуминиеви външни ролетни щори |
| --- | --- |
| 1 | Алуминиеви ламели 40 мм. с топлоизолация плътност полиуретан 75-80 кг. на кв.метър с тегло на кв.метър- 2150 гр. |
| 2 | Алуминиева носеща конструкция включваща алуминиеви конзоли, метална ос, алуминиева външна кутия и алуминиеви водачи. |
| 3 | Табакера за управление на щорите с капроново кръгло въже. |
| 4 | Вградени ограничители против превъртане на щората. |
| 5 | Алуминиев терминал позволяващ плавно и сигурно движение на щората. |
| 6 | 100 % слънцезащита както и ветроупорна функция. |
| 7 | Възможност за комбинация с ел.двигател позволяващ да е в комбинация с дистанционно управление или бутон. |
| 8 | Щорите могат да бъдат вградени или с челен монтаж в зависимост от дограмата. |
| 9 | Налични разцветки по RAL каталог включващ цветове- Бял, тъмно кафяв, кремав, сиви разцветки два вида, съответно дървесни декори, като златен дъб, тъмен дъб и венге. |
| 10 | Максимално тествана ширина 3000 мм.като препоръчителната ширина е 2800 мм. |
| 11 | Ветронатоварване, както следва: H/м2 50 70 100 170 270 400 Км/ч 39 47 56 73 92 112 |

* или еквиваленти на горепосочените спецификации